ARCHITEKTURA PROCESORA intel 8086 / 8088

- wprowadzony w połowie lat osiemdziesiątych 
XX wieku procesor 16 – bitowy

- następcy: 80286, 80386, 80486, PENTIUM  ( 
zapewniona kompatybilność w dół 
w trybie rzeczywistym

- rejestry dostępne programowo

- adresowanie pamięci operacyjnej ( segmentacja

- rejestr segmentu : CS, DS, SS, ES

- przesunięcie : IP, SP, ARG ( SP, BP, SI, DI )

- początki segmentów co 16 bajtów

- max długość segmentu : 64 kB

- max wielkość pamięci : 1 MB

- brak rejestrów końca segmentów

- wykorzystanie rejestrów segmentów :

- CS ( segment rozkazów, przesunięcie z IP

- DS ( segment danych, przesunięcie z ARG

- SS ( segment stosu, przesunięcie z ARG ( SP )

- ES ( segment danych dodatkowych,
           przesunięcie z ARG

- 2 rodzaje adresacji pamięci (argumenty rozkazów) :

- NEAR ( tylko przesunięcie 16 – bitowe, adresacja wewnątrz jednego segmentu, max 64 kB

- FAR ( segment : przesunięcie, 
argument 32 – bitowy, adresacja międzysegmentowa, max 1 MB

- modele pamięci ( sposób adresacji 
                                 używany w programie

- TINY ( CS = DS = SS = ES
                       tylko 1 segment, NEAR, *.com

- SMALL ( CS ( DS,  DS = SS
       2 segmenty : program i dane + stos, NEAR

- MEDIUM ( CS ( DS,  DS = SS
                                       FAR dla rozkazów, 1 MB
                                       NEAR dla danych, 64 kB

- COMPACT ( CS ( DS,  DS ( SS
                                           FAR dla danych, 1 MB
                                    NEAR dla rozkazów, 64 kB

- LARGE ( CS ( DS,  DS ( SS
                           FAR dla danych i rozkazów, 1 MB
                                                dane statyczne 64 kB

- HUGE ( CS ( DS,  DS ( SS
                           FAR dla danych i rozkazów, 1 MB
                                                 dane statyczne 1 MB

- zapis danych w pamięci

(little endian)

- zapis na stos

PUSH

- odczyt ze stosu

POP

- wyróżnione obszary Pamięci Operacyjnej

RESET (  CS = FFFF

IP = 0000

- Budowa Rozkazu

R ( rozszerzenie kodu operacji

D ( opis argumentów

- przykłady rozkazów jednobajtowych

- bajt – słowo

- kierunek

do rejestru         z rejestru

- typy rozkazów

- bezargumentowe

- jednoargumentowe

- stała

- rejestr

- adres pamięci

- dwuargumentowe

- rejestr – stała

- rejestr – rejestr

- rejestr – pamięć

- rejestr – urządzenie zewnętrzne

- pamięć – stała

- bajt opisu argumentów ( D )

- mod ( postać argumentów

- 00  :  brak argumentów

- 01  :  1 bajt argumentu (rozszerzany)

- 10  :  2 bajty argumentu

- 11  :  traktuj pole r/m jak numer rejestru

- reg ( numer rejestru 8 lub 16 bitowego

- r/m ( sposób obliczania przesunięcia

adres 16 bitowy 
                 adres 8 bitowy rozszerzony do 16 bitów

- bezpośrednio ADR

- [ BX ]                                     ( [ BX ] + ADR

- [ BP ]                                     ( [ BP ] + ADR

- [ SI  ]                                      ( [ SI ] + ADR

- [ DI  ]                                     ( [ DI  ] + ADR

- [ BX ] + [ SI ]                         ( [ BX ] + [ SI ] + ADR

- [ BX ] + [ DI ]                         ( [ BX ] + [ DI ] + ADR

- [ BP ] + [ SI ]                         ( [ BP ] + [ SI ] + ADR

- [ BP ] + [ DI ]                         ( [ BP ] + [ DI ] + ADR

- wybór rejestru segmentu

| przesunięcie | standard | zmiana na |
| --- | --- | --- |
| IP | CS | – |
| SP | SS | – |
| ADR, BX, SI, DI, BX+, SI+, DI+ | DS | CS, SS, ES |
| BP, BP+ | SS | CS, DS, ES |

- zmiana rejestru segmentu ( prefiks przed rozkazem

( 1 bajt )

- adresowanie urządzeń wejścia – wyjścia

- bezpośrednie ( 8 bitów z argumentu rozkazu

adresy   0 ( 255

- pośrednio przez rejestr DX

adresy  0 ( 65535

- rejestr znaczników

- opis rezultatu operacji  :  OF, SF, ZF, AF, PF, CF

- opis trybu pracy procesora : DF, IF, TF

| x | x | x | x | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | x | AF | x | PF | x | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DF ( kierunek przesyłania danych

IF  (  zezwolenie na przerwanie

TF (  praca krokowa

OF ( nadmiar stałopozycyjny  CF ( SF

SF ( znak wyniku

ZF ( wynik równy 0

AF ( przeniesienie połówkowe

PF ( parzystość wyniku (8 bitów)

CF ( przeniesienie

- wykorzystywane również w skokach warunkowych

- przerwania

- asynchroniczne

- zewnętrzne

- synchroniczne

- wewnętrzne ( wyjątki )

- programowe ( INT )

- przerwania są ponumerowane od 0 do 255

IP, CS, FL  na stos (aktualny)

IP ( PAO ( nr * 4)

CS ( PAO ( nr * 4 + 2 )

IF ( 0

tabela adresów obsługi przerwań ( wektory )

| nr | przerwanie |
| --- | --- |
| 0 | nadmiar przy dzieleniu |
| 1 | praca krokowa |
| 2 | przerwanie NMI ( np. błąd RAM ) |
| 3 | INT3 |
| 4 | nadmiar stałopozycyjny i INTO |
| 5(7 | przerwania programowe |
| 8 | zegar systemowy |
| 9 | klawiatura |
| A | wejście dla wektorów 70 ( 77 |
| B | COM2 |
| C | COM1 |
| D | LPT2 |
| E | sterownik dyskietek |
| F | LPT1 |
| 10(6F | przerwania programowe |
| 70(77 | przerwania zewnętrzne (sterownik HD) |
| 80(FF | przerwania programowe |

# Text boxes

BP

SP

15                            0

0

1

2

3

3FF

0

1

2

.

.

.

255

#### IP _ LOW

IP _ HIGH

CS _ LOW

CS _ HIGH

przerwanie (

maskowalne

niemaskowalne

ustalane po

wykonaniu

niektórych rozkazów

specjalne

rozkazy do

ustawiania /

likwidowania

15                              11    10      9      8       7       6              4               2               0

ADR (

7       6  5          3   2          0

mod       reg          r / m

0                       1

7                               2    1      0

d     w

0

1

bajt

słowo

7                                       1    0

7                           3  2               0

w

INC    reg_16

0   1   0   0    0           reg16

7              5 4       3  2               0

7              5 4       3  2               0

POP   seg_reg

0    0    0     sreg       1   1   1

PUSH seg_reg

0   0    0      sreg       1   1   0

7          5  4        0      7                       0      7                       0          7                       0

KodOp   R / D                    D                           ARG                               ARG

...

FFFF0

## 1024 KB

0

3FF

400

9FFFF

A0000

F8000

FFFFF

## OBSŁUGA

PRZERWAŃ

1024 B

PAMIĘĆ

BAZOWA

640 KB

PAMIĘĆ

GÓRNA

384 KB

BIOS   32 KB

( ROM )

## RH                 RL

0

n

n + 1

n + 2

## SS

SP

## RL

RH

## RL

RH

## RH                 RL

## SS

SP

0

n – 2

n – 1

n

DH         DL

AH         AL

## DX

## AX

HIGH

LOW

## RX

RH         RL

HIGH

LOW

BAJT

RH         RL

## RX

7                          0

0

k

n

n+1

m

m+1

m+2

m+3

M

## DS

ARG

DANA

## CS

IP

ROZKAZ

19                                                          0

ADRES EFEKTYWNY

19      16  15                                          0

+

0 0 0 0            PRZESUNIĘCIE

- 0

15                                           0  3           0

REJESTR  SEGMENTU      0 0 0 0

LICZNIK ROZKAZÓW

ZNACZNIKI

REJESTRY ADRESUJĄCE

FL

IP

15                            0

DI

SI

REJESTRY  SEGMENTÓW

ES

SS

DS

CS

15                            0

REJESTRY UNIWERSALNE

15          8  7             0

DX

CX

BX

AX

DH             DL

CH             CL

BH            BL

AH           AL