LISTA ROZKAZÓW

- sposób zapisu rozkazów

KOD						; bezargumentowy

KOD   ARG1					; 1 – argumentowy

KOD   ARG1 , ARG2			; 2 – argumentowy

cel       źródło

- Rozkazy przesyłania danych

- MOV  ARG1, ARG2		; ARG1 ( ARG2

ARG2  ( źródło )

|  | R8 | R16 | RS | PAO | stała |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | + | – | – | + | + |
| R16 | – | + | + | + | + |
| RS (bez CS) | – | + | – | + | – |
| PAO | + | + | + | – | + |

( znaczniki bez zmian )

MOV  AX, BX				; AX ( BX

MOV  BX, AX				; BX ( AX

MOV  SI ,  DI					;  SI ( DI

MOV  DX, DANA				; z PAO

MOV  WYNIK, CX			; do PAO

MOV  CX, 150				; stała

MOV  BH, CL				;  BH ( CL

- PUSH  ARG1			; R16, RS, PAO

SP = SP–2,  PAO(SP)(ARGLOW , PAO(SP+1)(ARGHIGH

(znaczniki bez zmian)

PUSH AX            PUSH  POM1

- POP  ARG1			; R16, RS (bez CS), PAO

ARGLOW (PAO(SP), ARGHIGH (PAO(SP+1), SP = SP+2

(znaczniki bez zmian)

POP DX            POP  POM2

- XCHG  ARG1, ARG2		; zamiana ARG1 i ARG2

ARG2

|  | R8 | R16 | RS | PAO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | + | – | – | + |
| R16 | – | + | – | + |
| RS | – | – | – | – |
| PAO | + | + | – | – |

( znaczniki bez zmian )

- XLAT						; translacja bajtu

AL (  PAO ( BX + AL )

( znaczniki bez zmian )

2. Rozkazy ładowania adresów

obliczają adres efektywny AE (po modyfikacjach) i wpisują do wskazanego rejestru

- LEA ARG1, ARG2				; R16, adres

LEA DX, [ BX ] + [ SI ] + 150     ; DX ( adres efektywny

( znaczniki bez zmian )

- LDS ARG1, ARG2 				; R16, adres

R16 ( PAO( AE ),  DS ( PAO( AE + 2 )

( znaczniki bez zmian )

- LES  ARG1, ARG2				; R16, adres

R16 ( PAO( AE ),  ES ( PAO( AE + 2 )

( znaczniki bez zmian )

3. Operacje na rejestrze znaczników

- LAHF						; AH ( FLLOW

( znaczniki bez zmian )

- SAHF						; FLLOW ( AH

- PUSHF					;  PUSH ( FL )

( znaczniki bez zmian )

- POPF						; POP ( FL )

4. Rozkazy arytmetyczne 
    dla liczb binarnych bez znaku lub w Uzp2

- ADD  ARG1,  ARG2 		; ARG1 ( ARG1 + ARG2

ARG2  ( źródło )

|  | R8 | R16 | RS | PAO | stała |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | + | – | – | + | + |
| R16 | – | + | – | + | + |
| RS | – | – | – | – | – |
| PAO | + | + | – | – | + |

( znaczniki arytmetyczne )

- ADC  ARG1,  ARG2	; ARG1 ( ARG1 + ARG2 + CF

argumenty jak ADD, znaczniki arytmetyczne

ADD  AX, CX

ADC  BX, DX

- SUB  ARG1,  ARG2		; ARG1 ( ARG1 – ARG2

argumenty jak ADD, znaczniki arytmetyczne

- SBB  ARG1,  ARG2	; ARG1 ( ARG1 – ARG2 – CF

argumenty jak ADD, znaczniki arytmetyczne

- INC  ARG1				; ARG1 ( ARG1 + 1

R8, R16, PAO   ;  znaczniki arytmetyczne poza CF

- DEC  ARG1				; ARG1 ( ARG1 – 1

R8, R16, PAO   ;  znaczniki arytmetyczne poza CF

- NEG  ARG1				; ARG1 ( – ARG1 (Uzp2)

CF ( 0      CF ( 1   oraz pozostałe znaczniki arytmet.

- CMP  ARG1,  ARG2			;  ARG1 – ARG2

argumenty jak ADD,  znaczniki arytmetyczne

- MUL  ARG1					; R8, R16, PAO

mnożenie liczb całkowitych bez znaku

- bajt

AX (  AL * ARG1

AH = 0 : CF ( OF ( 0

AH ( 0 : CF ( OF ( 1

- słowo

DX : AX ( AX * ARG1

DX = 0 : CF ( OF ( 0

DX ( 0 : CF ( OF ( 1

MUL CL			; bajt

MUL DI			; słowo

MUL  MIARA	; zależnie od deklaracji

- IMUL  ARG1				; R8, R16, PAO

mnożenie liczb w Uzp2 , jak MUL

AL = FF   ( 255 )         BL = 2

MUL  BL		; AX = 1FE  ( 510 )

AL = FF  ( –1 )            BL = 2

IMUL  BL		; AX = FFFE  ( – 2 )

- DIV ARG1						; R8, R16, PAO

dzielenie liczb całkowitych bez znaku

| Dzielna | Dzielnik | Iloraz | Reszta |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | R8, PAO8 | AL | AH |
| DX:AX | R16, PAO16 | AX | DX |

znaczniki niezdefiniowane

generowane jest przerwanie INT0 gdy nadmiar (iloraz większy od 8/16 bitów) ( 1024 /b 2 = 512 i nadmiar

- IDIV  ARG1					; R8, R16, PAO

dzielenie liczb w Uzp2,  jak DIV, znaki:

| Dzielna | Dzielnik | Iloraz | Reszta |
| --- | --- | --- | --- |
| + | + | + | + |
| + | – | – | + |
| – | + | – | – |
| – | – | + | – |

znaczniki niezdefiniowane,

generowane jest przerwanie INT0 gdy nadmiar 
(w ilorazie przeniesienie na bit znaku)

1000 /b 2 = 500  i nadmiar

DX = 0000,      AX = 875416   ( 34644 )

BX = 00C8    ( 200 )

DIV  BX  (   AX = AD  ( 173 ),  DX = 2C  ( 44 )

DX = FFFF,   AX = 875416  (– 30892 )

BX = 00C8   ( 200 )

IDIV  BX (  AX = FF66 ( –154 ), DX =  FFA4  ( –92 )

- CBW		; bezargumentowy, bajt ( słowo

ssssssssAL ( AX      s = AL7

znaczniki bez zmian

- CWD		; bezargumentowy, słowo ( podwójne

ssssssssssssssssAX ( DX : DX     s = AX15

znaczniki bez zmian

5. Rozkazy wejścia - wyjścia

- IN  ARG1,  ARG2			; wprowadzanie danych

AL , AX    stała8 , DX

IN  AL, 35H		IN  AL, DX     IN AX, DX

znaczniki bez zmian

- OUT  ARG1,  ARG2		; wyprowadzanie danych

stała8 , DX    AL , AX

OUT 4AH, AL    OUT  DX, AL     OUT DX, AX

znaczniki bez zmian

6. Rozkazy skoków

skok

bezpośredni                           pośredni

krótki                    długi             rejestr             pamięć

(w segm.)                                 (w segm.)

w segm.    między segm.     w segm.    między segm.

- JMP  ARG1			; skok bezwarunkowy

; znaczniki bez zmian

- skok krótki

IP ( IP + stała8

•	128  ( +127 bajtów od następnego rozkazu

gdy za daleko to błąd

JMP SHORT ET1

- skok długi w segmencie

IP ( IP + ADR16		; (

ARG16  ;     R16   ;    PAO16

bezp.         rejestr      pamięć

JMP  DALEJ

JMP  AX

JMP  NEAR TABL_SKOK [ BX ]

- skok długi poza segment

IP  =  PRZESUNIĘCIE   ;    CS  =  SEGMENT

ARG16,  PAO16              ARG16 , PAO16

JMP FAR NSEG : NPRZ

JMP FAR WEKTOR

- CALL ARG1 			; wywołanie podprogramu

stała16, stała32, R16, PAO16, PAO32

znaczniki bez zmian,

zawsze długi w segmencie lub między segmentami

CALL  PODP1			; NEAR

CALL  NEAR PODP2

CALL  CX				; NEAR

CALL  ADRPODP3		; NEAR

CALL  FAR  ADRPODP4

PAO ( SP ) ( ADRES_POWROTU   ;  2 lub 4 bajty

IP ( adres podprogramu

- RET					; powrót z podprogramu

bezargumentowy, znaczniki bez zmian,

zawsze długi w segmencie lub między segmentami

RET			; NEAR

RET  FAR

IP ( PAO ( SP )   			; NEAR : 2 bajty

CS : IP ( PAO ( SP )           ; FAR   : 4 bajty

- RET  ARG1		; powrót z podprogramu

; ze zmianą długości stosu

stała16

IP ( PAO ( SP )    ; 2 lub 4 bajty

SP ( SP + ARG1

CALL  AA

AP :  . . . . . . . . .

AA :  . . . . . . . . .

RET  4

- skoki warunkowe,

zawsze krótkie     –128  ( +127 bajtów

znaczniki bez zmian

| JE, JZ | ZF = 1 |
| --- | --- |
| JL, JNGE | ( SF ( OF ) = 1 |
| JLE, JNG | ( SF ( OF ) v ZF = 1 |
| JB, JNAE | CF = 1 |
| JBE, JNA | (CF v ZF ) = 1 |
| JP, JPE | PF = 1 |
| JO | OF = 1 |
| JS | SF = 1 |
| JNE, JNZ | ZF = 0 |
| JNL, JGE | ( SF ( OF ) = 0 |
| JNLE, JG | ( SF ( OF ) v ZF = 0 |
| JNB, JAE | CF = 0 |
| JNBE, JA | (CF v ZF ) = 0 |
| JNP, JPO | PF = 0 |
| JNO | OF = 0 |
| JNS | SF = 0 |

JNZ   EP

JZ    E1                                     JMP  E1

. . . . . . . .                         EP :  . . . . . . .

- porównywanie liczb

CMP  AX, BX           ; AX – BX ( znaczniki

| skok efektywny gdy |
| --- |
| bez znaku | Uzp2 | relacja |
| JE, JZ | JE, JZ | AX = BX |
| JNE, JNZ | JNE,JNZ | AX ( BX |
| JA, JNBE | JG, JNLE | AX > BX |
| JAE, JNB | JGE, JNL | AX ≥ BX |
| JB, JNAE | JL, JNGE | AX < BX |
| JBE, JNA | JLE, JNG | AX ≤ BX |

7. Rozkazy organizacji pętli

- LOOP  ARG1				; skok krótki ( 128

stała8

CX ( CX – 1,  gdy CX ( 0 to IP ( IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- LOOPE / LOOPZ     ARG1

stała8

CX ( CX – 1,  gdy (CX  ( 0 ( ZF = 1) to IP ( IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- LOOPNE / LOOPNZ   ARG1

stała8

CX ( CX – 1,  gdy (CX  ( 0 ( ZF = 0) to IP ( IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- JCXZ  ARG1

stała8

gdy  CX  = 0 to IP ( IP + ARG1

znaczniki bez zmian

- przykłady pętli

MOV  CX, 150

ET :  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

LOOP  ET		; powtórzenie 150 razy

MOV  SI, –2

MOV CX, 50

E1 :   INC  SI

INC SI

CMP AX, DANE [ SI ]

LOOPE  E1			; szukanie pierwszego 
                                           ; różnego od AX

LOOPNE  E1             ; szukanie pierwszego

; równego AX

8. Rozkazy logiczne (bitowe)

- NOT  ARG1				; negacja bitów

R8, R16, PAO8, PAO16

znaczniki bez zmian

- AND ARG1, ARG2			; ARG1 ( ARG1 ( ARG2

jak dla ADD

ustawia SF, ZF, PF, CF ( 0, OF ( 0

- OR ARG1, ARG2			; ARG1 ( ARG1 ( ARG2

jak dla ADD

ustawia SF, ZF, PF, CF ( 0, OF ( 0

MOV AX, DANA

OR    AX,AX		; ustalenie znaczników

- XOR ARG1, ARG2			; ARG1 ( ARG1 ( ARG2

jak dla ADD

ustawia SF, ZF, PF, CF ( 0, OF ( 0

XOR BX, BX		; zerowanie rejestru

- TEST ARG1, ARG2

jak dla ADD

SF, ZF, PF ( ARG1  (  ARG2,   CF ( 0, OF ( 0

TEST  DANA, 4000H		; ZF ( 1 gdy

; DANA(14) = 1

9. Rozkazy przesunięć

PRZ  ARG1, ARG2

R8, R16, PAO8, PAO16          1, CL  (od 80286 stała8)

znaczniki bez zmian (niekiedy poza CF)

10. Rozkazy przetwarzania liczb BCD

- rozpakowany kod BCD

173 + 228 = 401

0001          0111     	 0011

0010          0010    + 1000

1      +        1       1011

0100          1010    +   110

110     1 0001

1 0000

- dodawanie za pomocą rozkazu ADD ( ustawia CF, AF ( przeniesienie b3 ( b4)

- korekta ( rozkazy korekty BCD

- AAA				; bezargumentowy  ( + )

(( AL ( 0FH ) > 9 ) ( ( AF = 1 ) (

- AL (  AL + 6 , AH ( AH + 1 , AF ( 1, CF (1

- AL ( AL ( 0FH

XOR AH, AH		; AH = 0

MOV AL, 8		; 1000

MOV BL, 9		; 1001

ADD AL, BL		; AL = 10001, AF = 1, CF = 0

AAA			; AL = 7, AH = 10, CF = 1

- AAS					; bezargumentowy ( – )

(( AL ( 0FH ) > 9 ) ( ( AF = 1 ) (

- AL ( AL – 6 , AH ( AH – 1 , AF ( 1, CF ( 1

- AL ( AL ( 0FH

XOR AH, AH		; AH = 0

MOV AL, 7		; 0111

MOV BL, 9		; 1001

SUB AL, BL		; AL = 11111110  (– 2 ), AF = 1

AAS			; AL = 8, AH = 0, CF = 1

- AAM					; bezargumentowy ( * )

- AL ( AL mod 10	; zamiana liczby binarnej

- AH ( AL / 10		; do 99 na 2 cyfry BCD

MOV CL, 7

MOV AL, 5

MUL CL				; AH = 0, AL = 35 ( 00100011 )

AAM				; AH = 3, AL = 5

- AAD					; bezargumentowy ( / ) (przed)

- AL ( AH * 10 + AL	; zamiana 2 cyfr BCD

- AH ( 0			; na liczbę binarną

MOV AH, 3

MOV AL, 1

AAD				; AL = 00011111

MOV CL, 8

DIV CL				; AL = 3 , AH = 7 ( reszta )

- spakowany kod BCD

- DAA				; bezargumentowy ( + )

(( AL ( 0FH ) > 9 ) ( AF = 1 (

- AL (  AL + 6 , AF ( 1,

- ( AL > 9FH ) ( ( CF = 1 ) (

AL ( AL + 60H , CF ( 1

- DAS				; bezargumentowy ( – )

(( AL ( 0FH ) > 9 ) ( AF = 1 (

- AL (  AL – 6 , AF ( 1,

- ( AL > 9FH ) ( ( CF = 1 ) (

AL ( AL – 60H , CF ( 1

11. Rozkazy przetwarzania ciągów danych

bajty    albo    słowa

DS : SI  ( źródło     ES : DI ( cel    CX  ( licznik

- prosty rozkaz przetwarzający 1 element danych i zmieniający SI  / DI

DF = 0                  DF = 1

SI/DI + 1 /2      SI/DI  – 1

- rozkaz powtarzający zmieniający CX

- ustalanie DF

STD 			; DF ( 1

CLD			; DF ( 0

- rozkazy pojedyncze, bezargumentowe

- przesyłanie pamięć ( pamięć, 
znaczniki bez zmian

MOVSB

PAO ( ES : DI ) ( PAO ( DS : SI )

SI  ( 1 ,   DI  ( 1

MOVSW

PAO ( ES : DI ) ( PAO ( DS : SI )

SI  ( 2 ,   DI  ( 2

MOVS  jak MOVSB lub MOVSW (

wybiera asembler

- ładowanie do rejestru, znaczniki bez zmian

LODSB

AL ( PAO ( DS : SI ) ,   SI  (  1

LODSW

AX ( PAO ( DS : SI ) ,   SI  (  1

LODS jak LODSB lub LODSW (

wybiera asembler

- zapis z rejestru, znaczniki bez zmian

STOSB

PAO ( ES : DI ) ( AL , DI  (  1

STOSW

PAO ( ES : DI ) ( AX , DI  (  1

STOS jak STOSB lub STOSW (

wybiera asembler

- porównanie z rejestrem

SCASB

FL ( PAO ( ES : DI ) – AL , DI  ( 1

SCASW

FL ( PAO ( ES : DI ) – AX , DI  ( 2

SCAS jak SCASB lub SCASW (

wybiera asembler

- porównanie pamięć ( pamięć

CMPSB

FL ( PAO ( DS : SI ) – PAO ( ES : DI )

DI  ( 1 , SI  (  1

CMPSW

FL ( PAO ( DS : SI ) – PAO ( ES : DI )

DI  ( 2 , SI  (  2

CMPS jak CMPSB lub CMPSW (

wybiera asembler

- rozkazy powtarzające

- REP

- wykonaj rozkaz pojedynczy

- CX ( CX – 1

- gdy CX ( 0 powtórz  ( IP ( IP – 1 )

MOV AX, 0

MOV CX, 50

MOV DI, OFFSET TABLICA	; ES ustalone

REP  STOSW		; zerowanie 50-ciu

; elementów tablicy

- REPE / REPZ

- wykonaj rozkaz pojedynczy

- CX ( CX – 1

- gdy ( CX ( 0 ) ( ( ZF = 1 ) powtórz ( IP ( IP – 1 )

MOV AL, 20H			; spacja

MOV DI, OFFSET TAB	; adres TAB

MOV CX, 25				; długość TAB

REPE SCASB			; pomiń
      ; początkowe spacje

- REPNE / REPNZ

- wykonaj rozkaz pojedynczy

- CX ( CX – 1

- gdy ( CX ( 0 ) ( ( ZF = 0 ) powtórz ( IP ( IP – 1 )

MOV SI, OFFSET DANE1		; adres1

MOV DI, OFFSET DANE2		; adres2

MOV CX, 1500				; długość

REPNZ  CMPSW		; szuka pierwszego

; równego słowa

12. Rozkazy sterujące

- przerwania programowe

- INT ARG			; stała8 – numer przerwania

- INTO				; przerwanie nr 4 gdy OF = 1

- IRET				; powrót z przerwania

- zmiana stanu wskaźników

STD			; DF = 1

CLD			; DF = 0

STI			; IF = 1

CLI			; IF = 0

STC			; CF = 1

CLC			; CF = 0

CMC			; CF = ~ CF

- zmiana stanu procesora

HLT			; zatrzymaj pracę procesora

WAIT	; czekaj na sygnał TEST lub
; na przerwanie

ESC	; wspólpraca z koprocesorem 
; numerycznym

LOCK	; blokuj  dostęp do magistrali
; na 1 rozkaz

NOP	; nic nie rób

# Text boxes

SP

APLOW

APHIGH

ARG

ARG

ARG

ARG

IPLOW

IPHIGH

CSLOW

CSHIGH

IPLOW

IPHIGH

SP

## SP

IPL

IPH

CSL

CSH

FLL

FLH

słowo

bajt

słowo

bajt

słowo

bajt

bajt

słowo

bajt

52

0 1 0 1      0 0 1 0

+

słowo

0000 0001    0000 0111    0000 0011

0000 0010    0000 0010    0000 1000

0

## SHL / SAL

SHR

SAR

ROL

ROR

RCL

RCR

0

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

7/15                                         0

7/15                                         0

7/15                                         0

7/15                                         0

7/15  6/14                                 0

7/15                                         0

●

●

●

7/15                                         0

=0             (0

SP

#### LOW

HIGH

## AX

BX

#### LOW

HIGH

## CX

DX

ARG1

( cel )

ARG1

ARG1

( cel )