BIOS / DOS

- maszyna wirtualna

- rozkazy procesora (dla 8086 wszystkie,
           od 286  zależne od trybu pracy procesora)

- podstawowe operacje sterowania urządzeniami
           we / wy i pamięciami zewnętrznymi

- sterowanie urządzeniami we / wy, 
             system plików dyskowych,
             zarządzanie pamięcią, 
             zarządzanie procesami

- współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

- podział pamięci

- sprzęg programu użytkowy – system operacyjny

- CALL  adres_usługi		; adres podprogramu

- CALL  SO				; stały adres

- CALL TAB + (N * 4)		; tabela adresów

- w systemie MS-DOS przez przerwanie programowe

FL / CS /  IP ( stos

INT  N			IF ( 0 ,  TF ( 0

CS / IP ( PAO ( 0 : N * 4 )

B I O S

- RESET ( IP = 0, CS = FFFF, pozostałe = 0 (IF = 0)

- adres FFFF0 ( JMP ASEG : POCZ

- ustalenie DS, SS, ES

- test procesora (x(AX, AX(BX, ... ( BP ; BP = x (?)

- test EPROM-u (suma kontrolna)

- test pamięci operacyjnej ( zapis odczyt x

- test klawiatury, licznika czasu

- inicjowanie

- tabeli wektorów przerwań

- DMA, układu analizy przerwań

- karty graficznej

- sterownika dysków

- pozostałych kart

- odczyt z dysku programu ładującego DOS

skok do tego programu

D O S

- uzupełnianie i modyfikowanie wektorów przerwań

- ostateczne programowanie kart sterujących

- inicjowanie systemu plików

- wykonanie programów inicjujących wskazanych przez użytkownika

- start procesora komend

U S Ł U G I   B I O S / DOS

- usługa nr N (  INT N

- funkcja nr X ( AH = X

- argumenty ( rejestry, PAO

- wyniki ( rejestry, PAO

- Zakończenie programu użytkowego

INT 21H

AH = 4CH

- Klawiatura (konsola, STDIN)

- DOS   (   INT 21H

| AH | Działanie | Ocz. | Echo | CtrlBrk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | odczyt znaku | + | + | + |
| 06H | we/wy | – | – | – |
| 07H | odczyt znaku | + | – | – |
| 08H | odczyt znaku | + | – | + |
| 0AH | odczyt ciągu znaków | + | + | + |
| 0BH | test klawiatury | – | – | – |
| 0CH | opróżnienie bufora lub odczyt znaku | * | * | * |

- 01, 07, 08 ( kod ASCII do AL
gdy klawisz bez kodu ASCII (AL = 0, 
wykonać funkcję jeszcze raz (AL = nr tech.

- 06 (                0FFH ( odczyt znaku do AL

DL

0FFH ( na ekran z AL

0 ( kod znaku w AL

przy odczycie  ZF

1( brak znaku

- 0A ( DS:DX adres bufora

DB

czyta znaki do CR, wpisuje do bufora+2,

do bufor+1 liczba wczytanych znaków

- 0B (test klawiatury    AL

jest znak          brak znaku

- 0C ( AL = 1,6,7,0A ( jak dana funkcja

AL inny ( opróżnienie bufora

- BIOS ( INT 16H

- AH = 10H ( odczyt znaku

AL = kod znaku (0 dla nie ASCII)

AH – nr techn. klawisza

bez CtrlBreak

- AH = 11H ( test czy jest znak

1 ( brak znaku

ZF

0 ( jest znak, AX = nr / kod znaku

- AH = 12H ( stan klawiszy modyfikujących

| bit | AL | AH |
| --- | --- | --- |
| 0 | trwa wprowadzanie | SysReq włączony |
| 1 | CapsLock włączony | CapsLock włączony |
| 2 | NumLock włączony | NumLock włączony |
| 3 | ScrollLock włączony | ScrollLock włączony |
| 4 | ALT naciśnięty | prawy ALT naciśnięty |
| 5 | CTRL naciśnięty | prawy CTRL naciśnięty |
| 6 | lewy SHIFT naciśn. | lewy ALT naciśnięty |
| 7 | prawy SHIFT naciśn. | prawy ALT naciśnięty |

- Monitor Ekranowy (konsola, STDOUT)

- DOS  (  INT 21H

- AH = 02  ( znak o kodzie z DL na ekran

- AH = 09 ( DS : DX ( adres bufora

- pamięć ekranu (tekstowa, znaki wierszami)

ATRYBUT (

migotanie      jaskrawość

Strony Ekranu (po 4 KB) (  0, 1, ... , 7

- BIOS ( INT 10H

- AH =0 ( tryb pracy karty (zal. od typu karty)
             kasowanie ekranu, strona 0, kursor : 0, 0

- AH = 1 ( wysokość kursora
                  CH = początek kursora
                  CL = koniec kursora

- AH = 2 ( położenie kursora (od 0,0)

DH = nr wiersza

DL = nr kolumny

BH = nr strony

- AH = 3 ( odczyt położenia kursora
we : BH = nr strony

wy : DH = nr wiersza

DL = nr kolumny

CH, CL wielkość kursora

- AH = 5 ( zmiana strony aktywnej
                  AL = nr strony

- AH = 6 ( przewinięcie okna w górę

- AH = 7 ( przewinięcie okna w dół

AL = liczba wierszy do wygaszenia

CH = wiersz górny

CL = kolumna lewa

DH = wiersz dolny

DL = kolumna prawa

BH = bajt atrybutu
                                     dla wygaszanego obszaru

- AH = 8 ( odczyt znaku i atrybutu
                 z pozycji kursora
we : BH = nr strony

wy : AL = kod znaku

AH = atrybut

- AH = 9 ( powielenie znaku / atrybutu
                 od miejsca kursora
        BH = nr strony

CX = liczba powieleń

AL = kod znaku

BL = atrybut

- AH = 0AH ( powielenie znaku od kursora
         BH = nr strony

CX = liczba powieleń

AL = kod znaku

- Pliki dyskowe – DOS

- dostęp poprzez blok opisu pliku FCB (CP/M)

- dostęp poprzez uchwyty ( INT  21H     (

Utworzenie pliku

- AH = 3CH

we: DS : DX ( ścieżka pliku ASCIIZ

CX ( atrybuty pliku

wy: CF        	0 : OK i AX = uchwyt pliku

1 : błąd

gdy plik istnieje to otwierany i czyszczony

- AH = 5BH

we / wy jw.

gdy plik istnieje to błąd

Otwarcie pliku

- AH = 3DH

we: DS : DX ścieżka pliku ASCIIZ

AL = tryb otwarcia

1 ( odczyt

2 ( zapis

3 ( zapis / odczyt

wy: CF        	0 : OK i AX = uchwyt pliku

1 : błąd

Zamknięcie pliku

- AX = 3EH

we: BX = uchwyt pliku

Przesuwanie wskaźnika zapisu / odczytu

- AH = 42H

we:  AL ( rodzaj przesunięcia względem

0		     1		           2

początku       bieżącej pozycji      końca

BX ( uchwyt pliku

DX : CX ( liczba bajtów (Uzp2

wy: CF        	0 : OK i DX:AX = uchwyt pliku

1 : błąd

nie wolno przed początek pliku

można poza koniec ( powiększenie pliku

Odczyt z pliku

- AH = 3FH

we: BX ( uchwyt pliku

CX ( liczba bajtów

DS:DX ( adres bufora

wy: CF        	0 : OK i AX = liczba odczytanych

1 : błąd

Zapis do pliku

- AH = 40H

we: BX ( uchwyt pliku

CX ( liczba bajtów

DS:DX ( adres bufora

wy: CF        	0 : OK i AX = liczba zapisanych

1 : błąd

Blok PSP programu

blok 256 bajtów przed programem

| 05H | adres programu obsługi CtrlBreak |
| --- | --- |
| 12H | adres programu obsługi błędu krytycznego |
| 18H | tablica plików |
| 2CH | adres otoczenia programu |
| 5CH | blok opisu pliku FCB1 |
| 6CH | blok opisu pliku FCB2 |
| 80H | bufor transmisji dyskowych, na początku wiersz polecenia |

# Text boxes

Procesor

## Program Użytkowy

## BIOS

A                 B               C

DOS

(ustawienia po załadowaniu)

## CS

## DS

KOD

#### DANE

PSP

0

1

7

Strona 0

tło             znak

7                                                0

M   R     G    B    J     R    G    B

## B0000

B8000

znak   0 , 0

atr.     0 , 1

znak   0 , 1

atr.     0 , 1

.

.

.

znak  79 , 24

atr.    79 , 24

Z   Z                  . . . . . . . . .                            Z    $

1

0

0FFH                0

DB   LZ                           . . . . . .

=

≠

Program

Użytkowy

DOS

BIOS

Urządzenia

Zewnętrzne

1KB

EPROM 32 KB

0

1 MB - 1

## INTR

DOS

Program

Użytkowy

BIOS

BIOS