## Slide 1: Przetwarzanie równoległe cz. 8
Rafał Walkowiak,
jesień 2002,3 rok informatyka, PP
Systemy transputerowe

## Slide 2: Transputer
T800 - 32 bitowy mikrokomputer (CMOS)
Elementy składowe:
  32 bit procesor (CPU)
  64 bit jednostkę przetwarzania zmiennoprzecinkowego (FPU),
  4 KB pamięci RAM ,
  konfigurowalny sterownik pamięci,
  4 łącza komunikacyjne.
Sprzętowe wspomaganie dla realizacji modelu współbieżności opartego o niezależne procesy i komunikację kanały zasadzie niezależnych współbieżnych procesów.

## Slide 3: T805 parametry
wydajność 15 MIPS dla 30MHz (średnio pół instrukcji na cykl)
FPU 2.25 Mflops (30 MHz) pracuje współbieżnie, asynchronicznie z CPU
przestrzeni adresowa 4 GB
32 bit magistrala do pamięci, multipleksowane (dane/adres), 40 MB/s dla 30 MHz
łącza komunikacyjne, połączenia punkt-punkt bez dodatkowych urządzeń, prędkość do 20 Mb/s (2.35 MB/s)

## Slide 4: Procesy (I)
Proces: realizacja sekwencji instrukcji:
  rozpoczyna się,
  realizuje operacje dostępu do pamięci, nadanie, odbiór komunikatu,
  jego przetwarzanie może być wstrzymane,
  jego przetwarzanie może być wznawiane,
  kończy się.
Scharakteryzowany przez kod i obszar roboczy procesu zawierający niezbędne dla realizacji zmienne i informacje.
Współbieżnia (w makroczasie) realizacja procesów przez transputer (z podziałem czasu procesora).
Sprzętowy układ szeregujący zadania w ramach procesora (przydział procesu do procesora).

## Slide 5: Procesy (II)
Procesy aktywne: przetwarzany i oczekujące na przetwarzanie (gotowe)
Procesy nieaktywne: oczekujące na pobranie, wysłanie danych przy kanale, oczekujące na upływ czasu.
Dwa poziomy priorytetu procesów: wysoki i niski.
Zadania nieaktywne nie wymagają czasu procesora – komunikacja zewnętrzna nie zajmuje procesora.
Czas procesora przydzielany kolejno procesom aktywnym.
Procesy aktywne oczekujące na procesor zapamiętane w postaci dwóch list właściwych dla priorytetów procesów.
Każda lista jest zimplementowana w postaci dwóch rejestrów procesora, pierwszy wskazuje na pierwszy, a drugi na ostatni proces w kolejce (zawierają adresy obszarów roboczych). Kolejne obszary robocze zawierają natomiast adresy obszarów roboczych kolejnych procesów w kolejce.

## Slide 6: Szeregowanie procesów
Proces jest realizowany od początku do końca – algorytm FIFO.
Proces traci procesor jeśli czeka na komunikację z innym procesem lub na upływ czasu.
Proces traci procesor jeśli pracuje z niskim priorytetem i upłynął czas jemu przydzielony - ok 1ms. Procesy te są realizowane z podziałem czasu procesora – algorytm karuzelowy.
Procesowi można odebrać procesor po zakończeniu cyklu dostępów do zmiennej, zapewniając jego atomowość.
Procesy o niskim priorytecie mogą być realizowane, gdy nie ma aktywnych procesów z priorytetem wysokim.

## Slide 7: T805 CPU
Zadania jednostki CPU:
inicjowanie operacji zmiennoprzecinkowych,
inicjowanie przesłań dla kanałów komunikacyjnych realizowanych na łączach,
realizacja przesłań lokalnymi kanałami komunikacyjnymi,
szeregowanie procesów i sprzętowe przełączanie kontekstu,
aktualizacja list procesów aktywnych po komunikacji, oczekiwaniu na upływ czasu.

## Slide 8: T805 FPU
Realizuje arytmetykę zmiennoprzecinkową pojedynczej lub podwójnej precyzji. FPU pobiera z CPU adresy operandów instrukcji.
FPU – sterowana mikrokodem jednostka przetwarzania ze stosem przetwarzania 3 rejestrowym FA, FB ,FC. Każdy rejestr może pomieścić dane o rozmiarze 32 lub 64 bitów. Punkty przesłań danych między CPU i FPU są punktami synchronizacji.
Współbieżność pracy CPU i FPU:
  CPU może obliczać adresy kolejnych operandów w czasie, gdy obliczenia zmiennoprzecinkowe są realizowane jeszcze dla poprzednich.
FPU zawiera ścieżkę przetwarzania dla wykładnika i ułamka, ROM generujący sygnały sterujące, rejestr przesuwający normalizujący.

## Slide 9: Komunikacja (cechy)
Oparta o kanały komunikacyjne – logiczne medium
    połączenia typu punkt - punkt,
    jednokierunkowe,
Synchroniczna na poziomie procesu, asynchroniczna na poziomie sprzętu,
Niebuforowana,
Obsługiwana sprzętowo.
Synchroniczność i rodzaj połączenia (punkt- punkt) implikują:
  brak kolejki procesów przy kanale,
  brak kolejki komunikatów przy kanale.

## Slide 10: Komunikacja (organizacja I)
Komunikacja lokalna:
Kanał między procesami na tym samym transputerze jest zrealizowany przy wykorzystaniu jednego słowa pamięci zawierającego identyfikator procesu realizującego aktualnie odwołanie do kanału.
Komunikacja zdalna:
Procesy na różnych transputerach komunikują się za pomocą kanałów zrealizowanych na łączach dwukierunkowych. Jedno łącze umożliwia realizację jednej pary kanałów o przeciwnym zwrocie.
Podczas realizacji przesłania korzysta się z adresu kanału do stwierdzenia, czy kanał jest lokalny (adres słowa w pamięci) czy zewnętrzny (specyficzny zakres adresów określających 8 kanałów zewnętrznych).

## Slide 11: Komunikacja (organizacja II)
Przygotowanie komunikacji (nadanie/odbiór komunikatu) – proces ładując stos procesora:
  identyfikatorem kanału (adres)
  adresem pierwszego bajtu komunikatu,
  liczbą bajtów do transmisji
Sygnalizacja komunikacji - pobranie przez proces rozkazu nadaj lub odbierz komunikat.
Procesor po zdekodowaniu rozkazu komunikacyjnego procesor określa jej typ (lokalna lub zdalna) na podstawie identyfikatora kanału.

## Slide 12: Komunikacja lokalna
Słowo w pamięci odpowiadające kanałowi (adresowane przez identyfikator kanału) przechowuje adres przestrzeni roboczej (WS) pierwszego z procesów odwołującego się do kanału lub wartość specjalną EMPTY.
Procesor sprawdza wartość wskazywaną przez identyfikator kanału. W przypadku braku procesu oczekującego zapisanie informacji o żądaniu komunikacji przy tym kanale. Realizacja aktualnie przetwarzanego procesu jest wstrzymywana. Do WS zapisywany jest stan rejestrów procesora zawierających parametry komunikacji.
Dane są przepisywane przez procesor, jeśli drugi proces jest gotowy. Po przepisaniu danych drugi proces jest dopisywany na końcu listy procesów aktywnych. Kanał jest inicjowany ponownie wartości EMPTY.

## Slide 13: Komunikacja zdalna
Procesor przekazuje operacje przesłania do realizacji układowi sterującemu łączami komunikacyjnymi.
Proces jest wstrzymywany.
Układ sterujący łączami komunikacyjnymi posiada dla każdego kanału zewnętrznego trzy rejestry przechowujące:
  wskaźnik do przestrzeni roboczej procesu,
  adres komunikatu,
  licznik bajtów komunikatu.
Po przesłaniu komunikatu układy s.ł.k. sygnalizują procesorowi konieczność dołączenia procesów do listy procesów aktywnych.
W czasie transmisji komunikatu procesor może realizować inny proces. Każdemu kanałowi zewnętrznemu odpowiadają trzy rejestry: wskaźnik do przestrzeni roboczej procesu, wskaźnik do komunikatu, licznik bajtów komunikatu.

## Slide 14: Łącza komunikacyjne
Dwie jednokierunkowe linii sygnałowe do przesyłania danych w sposób szeregowy.
Dane i informacje sterujące transmisją multipleksowane.
Komunikat jest przesyłany jako sekwencja bajtów, z których każdy musi być potwierdzony przed wysłaniem kolejnego.
Potwierdzenie (2 bity) oznacza, że rozpoczęto odbieranie paczki danych (11 bitów) i odbiorca dysponuje miejscem na następną paczkę danych.
Możliwe jest nakładanie się nadawania danych i odbierania potwierdzenia jak i przeplot danych przesyłanych w dwóch kierunkach.
Jedno łącze - dwa kanały w przeciwnych kierunkach.

## Slide 15: Liczniki
Transputer posiada dwa liczniki 32 bitowe.
Zastosowanie:
  pomiar upływu czasu,
  wstrzymanie przetwarzania procesu do określonego momentu.
Licznik procesów z wysokim priorytetem T H = 1us, przepełnienie po 4295 sekundach.
Licznik procesów z niskim priorytetem T L = 64us, przepełnienie po 76 godzinach.
Aktualna wartość licznika jest dostępna za pomocą instrukcji (asemblera) load timer.

## Slide 16: Wstrzymywanie przetwarzania procesu
Proces może wykonać instrukcję input timer z parametrem. Jeżeli wartość parametru określa moment wcześniejszy od wskazywanego przez licznik to instrukcja nie powoduje efektów. W przeciwnym wypadku proces traci procesor. Proces podlega ponownie szeregowaniu po osiągnięciu przez licznik podanej jako parametr instrukcji wartości. Oczekujące na upływ czasu procesy są zapamiętane w liście łączącej ich przestrzenie robocze - w kolejności od najmniejszej wartości licznika.
Rejestr procesora zapamiętuje adres przestrzeni roboczej procesu, który ma być najwcześniej wznowiony. Wartość najwcześniejszego momentu wznowienia jest zapisana w specjalnym rejestrze i porównywana z wartością licznika. Po zrównaniu wartości, właściwy proces przenoszony jest na listę procesów aktywnych, a wartość licznika oczekiwana przez kolejny proces trafia do rejestru.

## Slide 17: Konfigurowalny przełącznik łączy komunikacyjnych – C004
32 wejścia i 32 wyjścia transmisyjne,
prędkość transmisji danych 20 MBit/s,
łączone kaskadowo bez ograniczenia wysokości kaskady
32 multipleksery wyboru jednego spośród 32 połączeń. Rejestr związany z multiplekserem służy do wyboru wejścia i do otwarcia wyjścia. Zawartość rejestru można zapisywać i odczytywać przez łącze konfiguracyjne układu.